Администрация

Муниципального образования

Лапазский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.07.2018         №  38-п

с.Лапаз

Об утверждении  схемы водоснабжения

муниципального образования Лапазский

сельсовет  Новосергиевского  района

Оренбургской  области

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации  "Федеральным  законом  от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ" О водоснабжении  и водоотведении", Постановление Правительства РФ  от 05.09.2013г № 782 "О схемах  водоснабжения и водоотведения":

- Утвердить схему  водоснабжения муниципального  образования Лапазский сельсовет Новосергиевского  района Оренбургской области

- Определить  единой организацией  в  сфере  холодного  водоснабжения в муниципальном  образования Лапазский сельсовет   МУП «Новосергиевское ЖКХ»  Новосергиевского  района Оренбургской области.

- Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  на сайте администрации  Лапазского сельсовета

Глава  администрации:                                                           Н.И. Елфимов

Разослано:  прокуратура, Орготдел , МУП «Новосергиевское ЖКХ», в дело

|  | Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Лапазский сельсовет 02.07.2018 № 38-п |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАПАЗСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

- Общие положения

Наименование

Схема водоснабжения  Лапазского  сельсовета  Новосергиевского района Оренбургской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация муниципального образования Лапазский  сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области.

Местонахождение объекта

Россия, Оренбургская область, Новосергиевский район, Лапазский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Генеральный план Лапазского  сельсовета  Новосергиевского района.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

- СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели разработки схемы

Целями разработки схемы являются:

-	обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   сельского поселения.

-   развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2030 г.

-	выбор оптимального варианта развития водоснабжения   и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения  сельского поселения  до 2030 года

-         увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения ;

-	повышение качества питьевой воды

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения муниципального образования Лапазский сельсовет в целом;

-	установка приборов учёта

Сроки и этапы реализации схемы

- частичная перекладка износившихся сетей;

- устройство скважин

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения .

- Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития муниципального образования.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования Лапазский  сельсовет  Новосергиевского района в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# II. Схема водоснабжения

## 2.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Лапазский  сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Лапазский  сельсовет  объединяет территории 4 сельских населенных пунктов: с. Лапаз, с. Новокинделька, с. Варшавка и с. Новородниковка. Административным центром Лапазского  сельсовета является  с. Лапаз.

Новосергиевский район расположен в степной зоне в центре Евразии, климат здесь резко континентальный. Лето жаркое, знойное с недостаточным увлажнением с частыми и сильными суховеями. Зима холодная с морозами и частыми метелями. В этот период наблюдаются оттепели.

Температура воздуха: годовая 4,5°; средняя января (- 15°); средняя июля +21,5°. Среднегодовые показатель температуры увеличиваются с севера на юг от +3 до +4°С. Абсолютный минимум температур (- 44°), абсолютный максимум +42,0°.

Продолжительность безморозного периода около 145 дней, устойчивых морозов - 121 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 350-400 мм, за теплый период 221 - мм, за холодный - 113 мм. Летние осадки имеют ливневый характер.

Относительная влажность воздуха: за год 65%, за холодный период - 73%, за теплый - 58%.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй -начале третьей декады ноября, разрушается в первой - второй декаде апреля. Продолжительность снежного покрова 139-140 дней.

Средняя скорость ветра 3,5 м/ сек. Преобладают ветры восточных направлений.

В теплый период наблюдается около 45 дней с суховеями слабой интенсивности, около 26 дней - со средней интенсивностью. Интенсивные суховеи отмечаются в течении 7 дней.

В июне-июле часто повторяются пыльные бури.

Площадь муниципального образования  Лапазский  сельсовет составляет 26400 га.

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 1022 человек, из них в  с. Лапаз – 545 человека, с. Новокинделька – 302 человек, с. Варшавка – 135 человек, с. Новородниковка – 40 человек.

Жилищный фонд муниципального образования Лапазский  сельсовет  на 01.01.2018 года составляет 21692 м2. Количество жилых домов – 366  ед.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

### 2.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

с. Лапаз имеет централизованную систему водоснабжения. Более 80% жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройки, пользуются водозаборными колонками, установленными на водосети в количестве 10 шт., а жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках.

Источником водоснабжения  жилой и общественной застройки с.Лапаз служат подземные воды. Водозабор состоит из 6 скважин построенных в 1980-1985 годах. Установленная производственная мощность насосных станций подъема 1,4 тыс. м3/сут. Загруженность оборудования водозабора составляет 75%. Практически 30 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 13,7 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составят 67 %.

На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

2.1.3. Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей СНиП 2.04.-84* исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа (п. 2.24. СНиП), а время пополнения пожарного объема воды 24 часа (п. 2.25. СНиП).

Принимаем один пожар в жилой застройке, с расчетом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расчетом воды 25 л/сек. Суммарный расчет воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает заправку  пожарного  автомобиля. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17.СНиП 2.04.02-84*).

Перечень источников противопожарного водоснабжения

| № п/п | Город (район) подразделение | Месторасположение водоисточников на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Напор сети (м) | Расход (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Лапаз | пер. Казачий,1 ул. Молодежная,1 | 25 | 15,6 | МО «Лапазский сельсовет» |
| 2 | С. Новокинделька | ул. Победы 2А | 25 | 15,6 | МО «Лапазский сельсовет» |

2.1.4. Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета являются артезианские скважины, расположенные в пределах населенного пункта.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета являются артезианские скважины, расположенные в пределах населенного пункта.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

| № п/п | Полное наименование объекта, сооружения | Юридический адрес, местонахождение имущества, объекта | Кадастровый номер объекта | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость основных фондов (т.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водопровод протяжённостью 4099 м | Оренбургская область Новосергиевский район с.Новокинделька расположено в юго-западной части кадастрового квартала 56:19:0000000 | 56:19:0000000:2377 | 1980 | - |
| 2 | Водопровод протяжённостью 1840 м | Оренбургская область Новосергиевский район с.Варшавка расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:0701001:105 | 56:19:0000000:3041 | 1978 | - |
| 3 | Водопровод протяжённостью 2580 м | Оренбургская область Новосергиевский район с.Новородниковка расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:0000000:2405 | 56:19:0000000:3038 | 1978 | - |
| 4 | Водопровод протяжённостью 4241 м | Оренбургская область Новосергиевский район с.Лапаз расположено в центральной части кадастрового квартала 56:19:0703001 на земельных участках 56:19:0703001:198, 56:19:0703001:902, 56:19:0703001:127, 56:19:0703001:127, 56:19:0703001:157, 56:19:0703001:32 | 56:19:0000000:2970 | 1978 |  |
| 5 | Скважина водозаборная (глубина 80 м) | Оренбургская область Новосергиевский район с. Лапаз расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:0707001:142 | 56:19:0707001:146 | 1982 | - |
| 6 | Скважина водозаборная (глубина 60 м) | Оренбургская область Новосергиевский район с. Лапаз расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:0707001:143 | 56:19:0707001:144 | 1980 | - |
| 7 | Скважина водозаборная (глубина 55 м) | Оренбургская область Новосергиевский район с. Новокинделька расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:0706001:59 | 56:19:0706001:60 | 1984 | - |
| 8 | Скважина водозаборная (глубина 55 м) | Оренбургская область Новосергиевский район с. Новокинделька расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:0702001:185 | 56:19:0707001:145 | 1984 | - |
| 9 | Скважина водозаборная (глубина 55 м) | Оренбургская область Новосергиевский район с. Новородниковка расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:0708001:11 | 56:19:0708001:12 | 1984 | - |
| 10 | Скважина водозаборная (глубина 50 м) | Оренбургская область Новосергиевский район с. Варшавка расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:0701001:14 | 56:19:0701001:115 | 1985 | - |

Технические характеристики оборудования

Таблица 1.  Система водоснабжения

| № пп | Оборудова ние | Тип (марка) | Производ-ть м3/час | Напор, м | Мощн. эл. дв-ля кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Насос № 1 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
| 1.2 | Насос № 2 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
| 1.3 | Насос № 3 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
| 1.4 | Насос № 4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
| 1.5. | Насос № 5 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |
| 1.6. | Насос № 6 | ЭЦВ 6-10- 110 | 10 | 110 | 4 |

Водопроводные сети протяженностью 4099 м

Водопроводные сети протяженностью 4241 м

Водопроводные сети протяженностью 2580 м

Водопроводные сети протяженностью 1840 м

Водоопроводные сети состоят из асбестовых, стальных, чугунных труб и труб ПВХ

Текущие показатели систем водоснабжения.

Таблица 2. Текущие показатели

| п/п | Целевое назначение водопотребления | Ед. изм. | Фактические данные за 2017 год Годовое потребление тыс. м3 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача воды – всего | тыс. м3 | 112 |
| 1.1 | Населению | тыс.м3 | 43 |
| 1.2 | Бюджетным организациям | тыс.м3 | 4 |
| 1,3 | Полив огородов | тыс.м3 | 8 |
| 1.4 | Для с/х водоснабжения | тыс.м3 | 53 |
| 1.5 | Для собственных нужд | тыс.м3 | 4 |

В  соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162 «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», а также приложения № 2 утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации от 5 августа 2014 № 437 ст. 4 приложения № 2 показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения находящихся в эксплуатации муниципального образования следующие:

- Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения (далее - физический износ);

- оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки износ составил 50%

- Оценка состояния оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

- оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%"

- оборудование прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);

3. Показатель технического состояния сетей;

- показатель технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и составляет более 50%.

2.1.5 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети на территории поселения, проложены до 1980 года, имеют удовлетворительное состояние частично требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный и прогнозный периоды.

## 2.1.6. Существующее водопотребление

Нормативы потребления.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях расположенных на территории муниципального образования Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области установлены Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. N 686-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Оренбургской области» (в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п, от 05.07.2013 N 578-п)

Таблица 3

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,43 | - |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,06 | - |
| 5 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - |

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения МО Лапазский сельсовет в на 01.01.18 года составляет 1022 человек.

Таблица 4.

Развитие систем водоснабжения  на период до 2030 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Количество населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2018 г | Расчетный срок - 2030г. |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | С. Лапаз | 505 | 2 | 507 |
| 2 | с. Новокинделька | 302 | 1 | 303 |
| 3 | с. Варшавка | 135 | 0 | 135 |
| 4 | с. Новородниковка | 80 | 0 | 80 |
|  | Итого: | 1022 | 3 | 1025 |

Динамика численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития муниципального образования Лапазский  сельсовет Новосергиевского района источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов  жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для муниципального образования Лапазский  сельсовет Новосергиевского района принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2030 года оборудуется внутренними системами водоснабжения ;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения»и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50- л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

## 2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического образования.

- первоочередными мероприятиями для МО Лапазский  сельсовет являются:

- принятие мер для получения чистой питьевой воды. Эти меры должны приниматься как по изысканию новой единой площадки для водозабора вне жилых и производственных зон, так и по очистке воды из существующих водозаборов и установлению соответствующих зон режима.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными узлами планируется также оснастить действующие и планируемые  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс.

Приложение № 2

к Постановлению администрации

муниципального образования

Лапазский сельсовет

от 02.07.2018  № 38-п

Схема водоснабжения с. Лапаз

Приложение № 3

к Постановлению администрации

муниципального образования

Лапазский сельсовет

от 02.07.2018  № 38-п

Схема водоснабжения с. Новокинделька

Приложение № 4

к Постановлению администрации

муниципального образования

Лапазский сельсовет

от 02.07.2018  № 38-п

Схема водоснабжения с. Варшавка

Приложение № 5

к Постановлению администрации

муниципального образования

Лапазский сельсовет

от 02.07.2018  № 38-п

Схема водоснабжения с. Новородниковка