| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАПАЗСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04.10.2013 № 28-п с. Лапаз |  |  |
| Об утверждении схемы теплоснабжения |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Лапазский сельсовет Новосергиевского района, согласно приложению.

- Единая теплоснабжающая организация на территории  муниципального образования Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области отсутствует.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Лапазского сельсовета                                                        В.И. Панченко

Разослано: администрации Новосергиевского района, для опубликования, прокурору, в дело.

|  | Приложение к постановлению администрации МО Лапазский сельсовет 04.12.2013г № 28-п |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛАПАЗСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план муниципального образования Лапазский сельсовет.

- Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Лапазский сельсовет на период до 2025 года

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Лапазский сельсовет включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику муниципального образования Лапазский сельсовет.

- Перечень присоединенных объектов

- Структура тепловых сетей

- Параметры тепловой сети

- Графическую часть

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Лапазский сельсовет разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Лапазский сельсовет.

Общая характеристика муниципального образования Лапазский сельсовет

Муниципальное образование Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Лапазский сельсовет объединяет территории 4 сельских населенных пунктов: с. Лапаз, с. Новокинделька, с. Новородниковка, с. Варшавка. Административным центром Лапазского сельсовета является село Лапаз.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 1182 человека.

Площадь муниципального образования Лапазский сельсовет составляет 25780 га.

Жилищный фонд муниципального образования Лапазский сельсовет составляет 17190 м2. Количество жилых домов – 382 ед.

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5°С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Общая характеристика теплоснабжения.

Теплоснабжение (отопление) на территории муниципального образования  осуществляется:

- в частных домах  от печей и котлов на газе и твердом топливе, горячее водоснабжение от проточных электроводонагревателей, индивидуальных газовых котлов.

- в организациях и учреждениях от  электрических водогрейных котлов, от ведомственных газовых котельных.

На территории муниципального образования 2 котельных, работающие на природном газе.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 230м,  замена не требуется.

Суммарная мощность источников теплоснабжения  составляет 480 квт.

Паспорт тепловой сети.

Котельная №1  с. Лапаз ул. Правительственная 1

Отапливаемые объекты: МБУ Лапазская средняя общеобразовательная  школа,  Лапазский СДК.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 65 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 60 м.

Ф 76 – 5 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,0 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1986 г.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Паспорт тепловой сети.

Котельная №2  с. Новокинделька переул. Тупой 3

Отапливаемые объекты: МБУ Новокиндельская основная общеобразовательная школа.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 50 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 50 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,6 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1978 г.

ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Сведения об установленных котлах

- Котельная №1 с. Лапаз

Тип котла – КС-Г -80  - 3 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 80 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 86 %

Год ввода в эксплуатацию – 1987 г.

- Котельная №2 с. Новокинделька

Тип котла – КЧМ-5  - 2 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 120 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 1978 г.

Графическая часть схемы теплоснабжения

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Лапаз

котельная

газовый котел                         электрокотел

Улица Правительственная

газовый котел                                                  ШРП

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Новокинделька

котельная

школа

эл.котел

клуб

дровяной котел

магазин

ФАП                                   эл.котел

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Новородниковка

эл тепловая пушка

клуб

эл. котел

школа, ФАП

магазин (печное)

СХЕМА

теплоснабжения учреждений  на территории села Варшавка

ФАП        эл. котел                               школа, клуб, магазин

Водоснабжение:

На территории Лапазского сельсовета находится 21 скважина, в с. Лапаз – 4 скважины, с. Новокинделька – 3 скважины, с. Новородниковка – 1 скважина, с Варшавка- 2 скважины, производственной мощностью 2100 м3/сутки.

Протяженность уличной сети – 15,8 км, в том числе нуждающейся в замене 13 км.

Имеются водонапорные башни в количестве 6 шт., емкостью 250 м3.

Практически 90% скважин качают воду сразу в водопроводные сети.

Фактическая загруженность скважин 50% в зимнее время и 100% в летний период, и, хотя загруженность 100% в летний поливной сезон, спрос на обеспечение населения водой удовлетворяется.

Техническое состояние трубопроводов неудовлетворительное, процент износа – 80-85%.

Канализация:

Обустроенная канализационная система на территории Лапазского сельсовета отсутствует.

# Text boxes

К

СДК

школа

Фап

АДМИНИСТРАЦИЯ

М